## Slide 1
TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II
CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
PHAN ĐÌNH DUY
Trình bày các cách biểu diễn thông tin bên trong máy tính, các hệ cơ số thông dụng như: hệ nhị phân, hệ thập phân, hệ thập lục phân và các chuyển đổi giữa các hệ cơ số. Tiếp đó trình bày về các phép toán trên hệ nhị phân và giới thiệu một số dạng biểu diễn thông tin khác như: BCD, dấu chấm động và mã ASCII

## Slide 2
Trình bày được các hệ cơ số thông dụng
Chuyển đổi được giữa các hệ cơ số khác nhau
Thực hiện được các phép toán trong hệ nhị phân
Trình bày được một số dạng biểu diễn thông tin khác

## Slide 3
Các hệ thống số thông dụng
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Các phép toán trong hệ nhị phân
Biểu diễn số có dấu
Các dạng biểu diễn thông tin khác

## Slide 4
Các hệ thống số thông dụng
1

## Slide 5: Các hệ thống số thông dụng - hệ thập phân
Con người sử dụng hệ thập phân để biểu diễn giá trị
  10 ký số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Kết hợp các ký số có thể biểu diễn giá trị lớn hơn 9
    Gán trọng số (10i) cho mỗi ký số trong chuỗi ký số
VD: Biểu diễn 269 trong hệ thập phân có giá trị bao nhiêu?
2x102 + 6x101 + 9x100 = 200 + 60 + 9 = 269

## Slide 6: Các hệ thống số thông dụng - hệ nhị phân
Máy tính lưu trữ, xử lý và truyền các tín hiệu số
Tín hiệu số chỉ có 2 giá trị 0 và 1
  Hệ nhị phân với 2 ký số: 0, 1
    Đơn vị thông tin là bit (binary digit)

## Slide 7: Quiz - Quy đổi trong hệ nhị phân

## Slide 8: Tính giá trị thập phân tương ứng
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 9: Quiz - Tính giá trị thập phân của các số nhị phân

## Slide 10: Các hệ thống số thông dụng - hệ thập lục phân (16)
Các chuỗi bit dài dẫn đến nhàm chán và dễ sai sót khi biểu diễn
  Đề xuất: Sử dụng các hệ cơ số cao hơn
    Số lượng ký số giảm xuống nhưng ký số trở nên phức tạp
  Giải pháp: Lựa chọn hệ cơ số cao hơn, thỏa 2 điều kiện:
    Biểu diễn lại chuỗi bit chứ không trực tiếp biểu diễn thông tin
    Đơn giản cho việc khôi phục lại chuỗi bit
Hệ cơ số 16
  Đủ lớn → Số lượng ký số giảm xuống
  Lũy thừa của 2 → Đơn giản cho việc khôi phục lại chuỗi bit

## Slide 11: Các hệ thống số thông dụng - hệ thập lục phân (tt)
Cơ số 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 2 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111
Cơ số 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Cơ số 2 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111
Cơ số 16 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
211 | 210
0 | 0
9
E
2
Mỗi ký số trong hệ cơ số 16 tương ứng với 4 bit
0010111010012 = 2E916 = 0x2E9

## Slide 12: Các hệ thống số thông dụng (tt)
Hệ thống số | Cơ số | Chữ số (digit)
Thập Phân | 10 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nhị Phân | 2 | 0, 1
Thập Lục | 16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F
Bát Phân | 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

## Slide 13: Các hệ thống số thông dụng (tt)
Dấu chấm thập phân
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
Giá trị trọng số
Hệ số, cơ số b
MSD
LSD
MSD: Most Significant Digit
LSD: Least Significant Digit
: Số có trọng số lớn nhất
: Số có trọng số nhỏ nhất

## Slide 14: Các hệ thống số thông dụng (tt)
Dấu chấm thập phân
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
Giá trị trọng số
Hệ thập phân, b=10

## Slide 15: Các hệ thống số thông dụng (tt)
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
 | 2 | 7 | 4 | 5 | . | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
Hệ thập phân, b=10
Ví dụ: 2745.21410
2745.21410 = 2 * 103 + 7 * 102 + 4 * 101 + 5 * 100 + 2 * 10-1 + 1 * 10-2 + 4 * 10-3

## Slide 16
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
2

## Slide 17: Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Thập phân
Nhị phân
Thập lục phân

## Slide 18: Chuyển hệ nhị phân sang hệ thập phân
Dấu chấm thập phân
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
Giá trị trọng số
Hệ nhị phân, b=2
MSB
LSB
MSB: Most Significant Bit
LSB: Least Significant Bit

## Slide 19: Chuyển hệ nhị phân sang hệ thập phân (tt)
Dấu chấm nhị phân
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
Giá trị trọng số
Hệ nhị phân, b=2
Ví dụ: 1001.110112
MSB
LSB
MSB: Most Significant Bit
LSB: Least Significant Bit

## Slide 20: Chuyển hệ nhị phân sang hệ thập phân(tt)
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
Hệ nhị phân, b=2
Ví dụ: 1001.11011
MSB
1001.110112 = 1*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20
+ 1*2-1 +1*2-2 + 0*2-3 + 1*2-4 + 1*2-5 = 9.84375 10
LSB

## Slide 21: Chuyển hệ thập lục phân sang hệ thập phân
.. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | 
… |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
 |  | 3 | B | A | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Hệ thập lục phân, b=16
Ví dụ: 3BA16
MSB
LSB
3BA16 =
Hệ 10
= 3x16^2 + 11x16^1 + 10x16^0 = 954

## Slide 22: Chuyển hệ thập phân sang hệ nhị phân
Với số nguyên dương trong hệ thập phân (cách 1):
  Chia số thập phân với 2 và sau đó viết ra phần dư còn lại
  Chia cho đến khi có thương số là 0.
  Phần số dư đầu tiên gọi là LSB
  Phần số dư cuối cùng gọi là MSB

## Slide 23: Ví dụ: 2510  Số nhị phân

## Slide 24: Chuyển hệ thập phân sang hệ nhị phân
Với số nguyên dương trong hệ thập phân (cách 2):
  Phân tích số nguyên dương thành tổng của các lũy thừa 2
    Tìm lũy thừa 2 lớn nhất trước
  Số mũ của các lũy thừa 2 chính là vị trí mà bit có trọng số tương ứng bằng 1
  Ví dụ: 23
    23 = 24 + 22 + 21 + 20
24 | 23 | 22 | 21 | 20
1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 25: Quiz - chuyển hệ thập phân sang hệ nhị phân
Thập phân | Nhị phân
0 | 
1 | 
10 | 
34 | 
67 | 
159 | 

## Slide 26: Chuyển hệ thập phân sang thập lục phân
Chia số thập phân cho 16 và viết ra phần dư còn lại.
Chia cho đến khi có thương số là 0.
Phần số dư đầu tiên gọi là LSD
Phần số dư cuối cùng gọi là MSD

## Slide 27: Ví dụ: 42310  Số thập lục phân

## Slide 28: Quiz - chuyển hệ thập phân sang hệ thập lục phân
Thập phân | Thập lục phân
0 | 
1 | 
10 | 
34 | 
67 | 
159 | 

## Slide 29: Chuyển hệ thập lục phân sang nhị phân
Cơ số 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 2 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111
Cơ số 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Cơ số 2 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111
Cơ số 16 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F

## Slide 30: Ví dụ: A2816  Nhị phân

## Slide 31: Chuyển hệ nhị phân sang thập lục phân
Cơ số 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 2 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111
Cơ số 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Cơ số 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Cơ số 2 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111
Cơ số 16 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
Gom số nhị phân từ phải sang trái thành các nhóm 4 bit
Chuyển từ nhóm 4 bit thành các ký tự thập lục phân theo bảng bên dưới

## Slide 32: Ví dụ: 101011010011010110112  Thập lục phân

## Slide 33: Quiz - Chuyển đổi các hệ cơ số
Thực hiện phép chuyển đổi giữa các hệ thống số
Decimal | Binary | Hexadecimal
35 |  | 
 | 1101101 | 
 |  | 1AF

## Slide 34
Các phép toán trong hệ nhị phân
3

## Slide 35: Các phép toán trong hệ nhị phân
Phép cộng
Phép trừ
Phép nhân
Phép chia

## Slide 36: Phép cộng
Nhớin …0 1 1 0 0
A …0 0 1 1 1
B …0 0 1 1 0
Tổng …0 1 1 0 1
Nhớout …0 0 1 1 0
Phép cộng
  Ví dụ: 7 + 6 (5 bit)
0 0 1 1 1
0 0 1 1 0
0 1 1 0 1
  Tổng quan: anan-1… a1a0 + bnbn-1…b1b0
    Cộng tuần tự các bit từ trọng số thấp đến các bit có trọng số cao
    Các bit nhớ từ phép cộng bit có trọng số thấp sẽ được cộng dồn vào phép cộng bit có trọng số cao liền kề
A | B | Tổng | Nhớ
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 37: Phép trừ
Phép trừ
  Ví dụ: 6 - 3 (5 bit)
0 0 1 1 0
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
  Tổng quan: anan-1… a1a0 - bnbn-1…b1b0
    Trừ tuần tự các bit từ trọng số thấp đến các bit có trọng số cao
    Các bit mượn từ phép trừ bit có trọng số thấp sẽ được trừ dồn vào phép trừ bit có trọng số cao liền kề
A …0 0 1 1 0
B …0 0 0 1 1
Trả …0 0 1 1 0
Hiệu …0 0 0 1 1
Mượn …0 0 0 1 1
A | B | Hiệu | Mượn
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 38: Phép nhân
Ví dụ: 8 x 9 = 72
1000 (8)
1001 (9)
1000
0000
0000
1000
1001000 (72)
Số bị nhân:
Số nhân:
Tích:
  Nhân số bị nhân với từng bit của số nhân từ phải sang trái
  Nếu bit số nhân bằng 1 thì kết quả bằng chính số bị nhân
  Nếu bit số nhân bằng 0 thì kết quả bằng 0
  Kết quả của phép nhân bit sau sẽ dịch trái 1 bit so với kết quả của phép nhân bit trước đó
  Cộng tất cả các kết quả phép nhân sẽ được giá trị tích cuối cùng

## Slide 39: Phép chia
Ví dụ: 40:19
  Giải thuật 1
  Kiểm tra Số chia có bằng 0 hay không
  Khi Số chia khác 0
    Nếu Số chia ≤ Các bit của Số bị chia, đặt “1” vào Thương, lấy Số bị chia – Số chia
    Ngược lại, đặt “0” vào Thương, thêm bit kế tiếp của Số bị chia
101000|10011
-10011 10
01
010
Số bị chia
Số chia
Thương
Số dư

## Slide 40: Quiz - Các phép toán trong hệ nhị phân
Cho A = 45 và B = 31 (đổi sang hệ nhị phân 6 bit). Hãy thực hiện các phép toán bên dưới trong hệ nhị phân
Tương tự câu a với A = 53 và B = 17.
  A + B
  A – B
  A * B
  A / B

## Slide 41
Biểu diễn số có dấu
4

## Slide 42: Biểu diễn số có dấu
Số dương (+) và Số âm (-)
Sử dụng thêm 1 bit (sign bit) để thể hiện dấu của số:
  0: dương
  1: âm
Bit thể hiện dấu nằm ở ngoài cùng bên trái của số

## Slide 43: Biểu diễn số có dấu (tt)
Có 3 dạng phổ biến để biểu diễn số có dấu:
  Dạng số “dấu và độ lớn”
  Dạng số “bù 1”
  Dạng số “bù 2”

## Slide 44: Dạng số “dấu và độ lớn”
Ví dụ: biểu diễn 1 số 6 bits có dấu
+52
-52
n: số bit biểu diễn số bù 2
b: giá trị của bit (0, 1)

## Slide 45: Dạng số “bù 1” và “bù 2”
Phương pháp tìm số âm của một số dưới dạng số “bù 1” và dưới dạng số “bù 2”:
Binary
1’s complement
2’s complement
Ex:
0 1_ 0 0 1 0 _0 1 0 0 (29210)
Negate each bit
1 0_ 1 1 0 1_ 1 0 1 1 (-29210)
Add 1
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 (-29210)
+1

## Slide 46: Biểu diễn số có dấu dưới dạng số bù 2
n: số bit biểu diễn số bù 2
b: giá trị của bit (0, 1)
+45
-45

## Slide 47: Tầm giá trị biểu diễn
Cho số có dấu n bit
-(2n-1-1) 2n-1-1
-(2n-1-1) 2n-1-1
-2n-1 2n-1-1
Số dương
được biểu
diễn giống
nhau ở cả
3 dạng

## Slide 48: Ví dụ
Biểu diễn số có dấu áp dụng phương pháp dạng số bù 2 5-bit
  +13
  -9
  -12
  -6

## Slide 49: Ví dụ (tt)
Tìm số thập phân tương ứng với biểu diễn số có dấu dưới dạng số bù 2 6-bit bên dưới
  101001
  011011
  111010
  110110

## Slide 50
Biểu diễn các loại số khác
5

## Slide 51: Biểu diễn các loại số khác
Số BCD
Số dấu chấm động
Mã ASCII

## Slide 52
Biểu diễn các loại số khác
Số BCD
5.1

## Slide 53: BCD (Binary Coded Decimal)
Cần một phương pháp biểu diễn mới!
  Phù hợp với phần cứng máy tính
  Dễ hiểu cho con người
 | Hệ nhị phân | Hệ thập phân
Ưu điểm | - Tính toán đơn giản - Phù hợp với phần cứng máy tính | - Dễ hiểu cho con người - Cần ít ký số để biểu diễn giá trị
Nhược điểm | - Cần nhiều bit để biểu diễn giá trị | - Tính toán phức tạp
Binary Coded Decimal
Nhị phân mã hóa thập phân

## Slide 54: BCD (Binary Coded Decimal)
Mỗi chữ số của số thập phân được biểu diễn bằng số nhị phân 4 bits tương ứng
Công dụng: Hiển thị số thập phân trên các thiết bị máy tính
Ví dụ:
84710 => BCD
1010 => BCD
0001 0000
1000 0100 0111

## Slide 55: Ví dụ số BCD
BCD sử dụng nhiều bits hơn nhưng việc chuyển đổi đơn giản hơn
13710 = 100010012 (Số Nhị Phân)
Decimal: 1 * 27 + 1 * 23 + 1 * 20
13710 = 0001_0011_0111 (BCD)
Decimal: 1 3 7

## Slide 56: Quiz - Số BCD
Chuyển các số hệ thập phân sau sang dạng số BCD
  2348
  564
  436701
Chuyển các số dạng BCD sang số hệ thập phân tương ứng
  01100111100110000101BCD
  10000110001101110101BCD

## Slide 57
Biểu diễn các loại số khác
Số dấu chấm động
5.2

## Slide 58: Số dấu chấm động (Floating point)
Làm sao biểu diễn những số có giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ?
Làm sao để biểu diễn các giá trị số thập phân? 5.25?
  5.25 = (22 + 20 + 2-2)→ 101.01
Làm sao để biểu diễn dấu chấm (.): 0 hay1?
  Ý tưởng chuẩn hóa: Trước dấu chấm (.) chỉ được biểu diễn 1 ký số khác 0
    ±101.01 = ±1.0101 x 22
    Không cần phải biểu diễn bit trước dấu chấm vì chắc chắn là 1.
    Phần sau dấu chấm cần bao nhiêu bit? Biểu diễn như thế nào?
    Số mũ nhị phân là số nguyên bao nhiêu bit? Biểu diễn như thế nào?
    Dấu: Có thể + hoặc -

## Slide 59: Số dấu chấm động (tt)
Hai phiên bản:
  Chính xác đơn: 32 bit (float)
  Chính xác kép: 64 bit (double)
Dấu:
  Âm: S = 1, KHÔNG âm: S = 0
Mũ: Biểu diễn quá (excess)
  Đảm bảo E không âm
  Chính xác đơn: bias = 127
  Chính xác kép: bias = 1023
S
E
F
đơn: 8 bits kép: 11 bits
đơn: 23 bits kép: 52 bits
B = (-1)S x (1.F) x 2(E – bias)
Chuẩn hóa:
  Không cần biểu diễn bit trước dấu chấm (mặc định là 1)
  Định trị là “1.F”

## Slide 60: Chuyển sang số dấu chấm động (tt)
Bước 1: Chuyển giá trị cần biểu diễn sang nhị phân
Bước 2: Chuẩn hóa đưa dấu chấm thập phân về sau số 1 đầu tiên trong chuỗi bit dạng 1.F
Bước 3: Xác định dấu (S), định trị (1.F) và số mũ quá 127 (E) ở dạng nhị phân (E = số mũ + 127)
Bước 4: Biểu diễn theo thứ tự: S|E|F
Ví dụ: Chuyển đổi số 3.75 sang floating point 32 bit

## Slide 61: Số dấu chấm động (tt)
Bước 1: Chuyển giá trị cần biểu diễn sang nhị phân
3.75 = 11.11
Bước 2: Chuẩn hóa đưa dấu chấm thập phân về sau số 1 đầu tiên trong chuỗi bit dạng 1.F*2x
1.111*21
Bước 3: Xác định dấu (S), định trị (1.F) và số mũ quá 127 (E) ở dạng nhị phân (E = số mũ (x) + 127)
E = 1 + 127 = 128 = 1000000
Bước 4: Biểu diễn theo thứ tự: S|E|F
0 1000000 11100000000000000000000

## Slide 62: Tính giá trị số dấu chấm động
Giá trị thập phân = (-1)S x (1.F) x 2(E – 127)
Ví dụ: Số dấu chấm động 32 bit:
01000010101110000000000000000000
1.01110000000000000000000
E = 133 -> số mũ = 133 - 127 = 6
-> 1.0111*26 = 10111.0*22
-> - 23*22 = - 92
Notes: https://www.binaryconvert.com/result_float.html?decimal=045057050

## Slide 63: Quiz - Số dấu chấm động
Chuyển đổi số thập phân sau sang dạng dấu chấp động
  - 3.25
  123.125
Tính giá trị của các số dấu chấm động sau
  11000010 10101010 00000000 00000000
  01000010 10001000 00000000 00000000
1 10000000 10100000000000000000000

## Slide 64
Biểu diễn các loại số khác
Mã ASCII
5.3

## Slide 65: ASCII
ASCII-7 (American Standard Codes for Information Interchange) (7 bit): dùng để biểu diễn 128 ký tự (character) dưới dạng số nhị phân 7 bit
Ví dụ: Mã ASCII-7 được dùng thể hiện các ký tự từ bàn phím

## Slide 66: ASCII (tt)

## Slide 67: ASCII (tt)
Phương pháp sử dụng 7-bit để biểu diễn mỗi ký tự

## Slide 68: ASCII (tt)
Ví dụ:
  IT012 có biểu diễn ASCII là:
10010011010100011000001100010110010
  it006 có biểu diễn ASCII là:
11010011110100011000001100000110110
  1001100100111110101101000101 biểu diễn LOVE

## Slide 69: Tóm tắt lại nội dung buổi học
Các hệ thống số
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Các phép toán trong hệ nhị phân
Biểu diễn số có dấu
Các dạng biểu diễn thông tin khác